## Slide 1: «Золотая соломка» теоретический блок
Педагог: Воропаева Дина Владимировна
Тамбов 2020

## Slide 2: “Мы чуем с предками родство, их золотое мастерство одолевая жизни зло, хотим, чтобы оно к потомкам перешло!”
Цель для обучающихся:
Изучить технологию изготовления аппликации из соломки.
Задачи:
познакомиться с техникой изготовления аппликации из соломы (инструменты, материалы, авторские технологии);
изучить источники информации (специальную литературу, информацию в сети Интернет);

## Slide 3: Из Истории СОЛОМЕННОЙ АППЛИКАЦИИ
Аппликация из соломки – одно из старинных видов рукоделия. Многие работы сохранились и до сих пор радуют глаз.
История искусства аппликации идёт от интарсии (вида инкрустации мебели) и мозаики.
Настенные ковры, на которых изображены голуби, олени, букеты, побеги растений, листья, бутоны и цветы встречались в деревенских домах еще в 1970-е годы.
Разное качество и размеры декорируемых поверхностей привели к образованию двух направлений в аппликации соломкой: аппликация геометрическими и криволинейными элементами.
Продолжением традиции изготовления настенных ковров, украшенных аппликацией из соломки, стали декоративные панно.

## Slide 4
Мастера разных стран используют соломку в качестве изобразительного материала, разрабатывают новые технологии, стремятся обычное декоративное панно превратить в произведение искусства, делая изображение объемным и живописным.
Каждый мастер использует свои приемы и способы изменения свойства материала.
Авторы ищут новые декоративные приемы, сочетая соломенную ленту с объемным плетением из соломки, со стеклом, текстилем, керамикой, берестой и другими материалами.
Интерес к искусству соломенной аппликации не ослабевает и в наши дни.

## Slide 5: Тамбовских мастера
Галина Викторовна Качанова более тридцати лет занимается изучением искусства соломенной аппликации и является автором технологий: «соломенная живопись», «квадратная мозаика», «соломенная графика».
В своих работах использует интеграцию соломенной аппликации с различными материалами: берестой, яичной скорлупой, луковой шелухой, тканью, бумагой.
В картинах Зинаиды Михайловны Литвин используются более крупные детали – чтобы добиться этого, нужно несколько лент из соломки положить рядом, да так аккуратно, чтобы и стыка не было заметно. Получается гладкая блестящая поверхность. Эта техника так и называется – «гладкая».

## Slide 6: Заготовка и обработка сырья
Для работы необходимы
материалы и инструменты:
эскиз, калька, клей «Момент», канцелярский нож, маникюрные ножницы, тонкая деревянная палочка для нанесения и распределения клея, жесткая основа (картон, фанера)
Солома – это засушенные стебли злаковых растений: ржи, пшеницы, овса, ячменя.
Для соломенной аппликации используются, в основном, две средние части стебля.
Собирают соломку в конце июля - начале августа вручную.
Солому чистят, отрезают ножницами колос, удаляют покровные листья, а затем разрезают её на отдельные коленца, удаляя узлы, снимают «рубашку» - покровный лист.
После чистки, соломку сортируют и хранят в картонных коробках.

## Slide 7: Способы подготовки соломенной ленты
Холодный способ изготовления соломенной ленты
Соломенную трубочку разрезают вдоль волокон кончиком ножниц, осторожно расправляют на столе и с нажимом проглаживают кольцами ножниц с изнаночной стороны, затем с лицевой стороны, соблюдая правила техники безопасности.
Горячий способ изготовления соломенной ленты
Соломку запаривают в горячей воде, выдерживают 10—20 минут, пока стебли не станут мягкими, или варят в водном растворе с красителями, для получения нужного цвета. Соломенную трубочку расщепляют с помощью ножниц, а затем проглаживают на стопке газет горячим утюгом сначала с изнаночной стороны, после с лицевой стороны. Запаренная соломка наиболее мягкая и пластичная.
На всех этапах работы соблюдаются правила техники безопасности.

## Slide 8: правила техники безопасности

## Slide 9: правила техники безопасности

## Slide 10: Прием строгания соломенной ленты
Соломенную ленту разравнивают по внутренней стороне кольцами ножниц и протягивают между лезвием канцелярского ножа и поверхностью стола. Нож держится под углом 30 ° лезвием от себя. Рука, удерживающая ленту, движется на себя, а рука с ножом - остается неподвижной. Движение, начинается от середины ленты соломинки сначала в одном направлении, затем, перевернув соломинку на столе, в другом направлении. Чтобы лента получилась ровной, эту операцию следует проделать несколько раз с изнаночной стороны. В результате этих операций должна получиться глянцевая, тончайшая соломенная лента и соломенная шелуха от изнаночной стороны.

## Slide 11: Тонирование соломки
Для выполнения картин-панно необходима соломка разных тонов белая соломка, ярко-желтая, коричневая и т.д. Окрасить солому можно натуральными или анилиновыми красителями, фломастерами, а также способом прокаливания.
Окраска натуральными красителями позволяет расширить гамму естественных оттенков соломы. Кипячение в воде с добавлением луковой шелухи усилит желтый цвет соломки; добавление шишек ольхи или дубовой коры придаст коричневый цвет; кипячение соломы в растворе питьевой соды (2-3 столовые ложки на 1 литр воды) придаст ей жёлто-золотистый, а в марганцевом калии - розоватый оттенки.
Соломку белого цвета можно получить, если светлую соломку залить кипятком, поставить на огонь и как только вода пожелтеет, слить ее, залить кипятком снова и повторить 7-8 раз, а в последнюю воду добавить 1 ч. л. уксуса на 1 л. кипятка.
Красивые темно-золотистые и коричневые оттенки можно получить способом прокаливания: горячим утюгом, разглаживая расщепленные ленты на стопке газет, или протягивая сухую готовую ленту по плоскости нагретой электроплитки, прижимая ножом.

## Slide 12: виды расположения соломки
1. Долевое направление (при изготовлении листиков, лепестков цветов, плодов, водоросли, туловища и т.д.);
2. «Веером» (для изготовления круглых листьев и цветов). На заготовленные шаблоны наклеивают соломенные ленты, разрезанные по диагонали или отстроганную соломенную ленту укладывают от середины детали в правую и левую стороны в виде «веера». Выступающие за край детали соломки аккуратно подрезают ножницами.
3. «Елочкой»(для изготовления листьев, цветов, оперение птиц). Чтобы изготовить деталь в технике «елочка», ее делят на две части и наклеивают по диагонали, каждую часть детали отдельно.
Фоном соломенной аппликации может быть: бархатный картон (бумага), ткань, береста, луковая шелуха, чесночная шелуха, яичная скорлупа, засушенные листья, глянцевые журналы.

## Slide 13: Технологии соломенной аппликации Способы наклеивания соломенной ленты
1-й способ: наклеивание пластины соломки на тонкую бумагу, кальку. Соломины должны подходить друг к другу, чтобы не просвечивалась между ними бумага.
Делаем несколько таких заготовок, их должно быть столько, сколько оттенков нам понадобится для того или другого вида работы. Заготовки необходимо просушить под прессом. С обратной стороны рисуем нужные детали и вырезаем ножницами.
2-й способ: наклеивание соломки на нарисованные детали картины, при этом подбирается направление и цвет соломки. Обрезаем края соломки по контуру детали и составляем из готовых деталей картинку. Наклеиваем их на подготов­ленный заранее фон.

## Slide 14
3-й способ: наклеивание соломки непосредственно на подготовленный заранее фон с учетом задуманного сюжета.
Подбирается нужный оттенок соломенной ленты. в зависимости от того, какую деталь нам нужно приклеить.
С одной стороны отстроганной соломенной ленты нанести клей на определенную длину, приложить к выклеиваемой поверхности и с помощью канцелярского ножа отсечь небольшой фрагмент, уложив его по направлению движения выклеиваемой детали.

## Slide 15: Мозаичный способ
Основным элементом мозаичного способа соломенной аппликации может быть одна из геометрических фигур: квадрат, треугольник, круг.
Отстроганную соломенную ленту при помощи маникюрных ножниц необходимо разрезать на полоски шириной от трех до пяти миллиметров, в зависимости от выклеиваемой поверхности. Чем больше размер, тем шире должна быть соломенная лента.

## Slide 16
Затем с изнаночной стороны одного конца ленты, нанести клей, и распределить его на длину до одного сантиметра. Приложить ленту с клеем к выклеиваемой поверхности и при помощи канцелярского ножа отсечь квадрат. Последующие квадраты наклеиваются в внахлёст на предыдущий, при этом направление ленты все время меняется.
Если основным элементом мозаики является круг, то его необходимо вырезать с помощью маникюрных ножниц из соломенного квадрата. Способ наклеивания остается тем же, что и квадратной мозаики.

## Slide 17: Техника "чесаной соломки"
Техника "чесаной соломки" была опубликована в журнале "Школа и создание" за 2003 год (№4).Применяется эта техника для имитации оперения птиц и меха животных. Техника выполняется следующим образом: разглаженные соломины нарезаются на части длиной 1,5-2см, один край выстригается зубцами, а потом нужная деталь выклеивается этими частицами, перекрывая друг друга.

## Slide 18: Выполнение кроны деревьев
Разноцветные, отстроганные соломенные ленты нарезаем вдоль «бахромой» по 1мм. Полученную «бахрому» нарезаем поперек по 1мм, получаем соломенную крошку.
Смазываем клеем нужный участок изображения
(крону дерева, опавшую листву) и засыпаем
соломенной крошкой нужного цвета.
Даем работе высохнуть.

## Slide 19: заключение
В технике аппликации из соломы можно создавать картины, панно, рамки, шкатулки, закладки для книг, открытки и еще множество самых разнообразных изделий.
Предметы, украшенные аппликацией из соломы, превосходно вписываются в современные интерьеры домов и квартир.
Декорированные соломой сувениры – это красивый приятный подарок на любой праздник или торжественное событие.

## Slide 20: Используемая и рекомендуемая литература
Аппликация соломой . Поделки из природных материалов - 7я.ру
www.7ya.ru › ... › Поделки из природных материалов
Булыгина, Г. Е. Чудо-соломка [Текст]: /Г. Е. Булыгина.- Екатеринбург: Средне-Уральское книжное издательство, 2012. – 192 с., 250 ил.
ЗАВУЧ.инфо - введение в образовательную программу "Колосок ...
www.zavuch.ru/methodlib/248/88930/
Качанова Г.В. Искусство соломенной аппликации (методическое пособие)/ Г.В.Качанова; ТОГБОУ ДО «Центр развития творчества детей и юношества». – Тамбов, 2016. – 34 с.
rukodelkino.com
rabotasolomoy.doc
http://gov.cap.ru/HOME/71/obrazov/rddt/rddt/DswMedia/rabotasolomoy.doc
applikaciya-solomkoy.ppt
http://fs01.metod-kopilka.ru/uploads/files/4/applikaciya-solomkoy.ppt